## Slide 1
Исследование нейтронной компоненты ШАЛ на установке ПРИЗМА-32
, Д.М. Громушкин, Ф.А. Богданов, Ю.В. Стенькин, О.Б. Щеголев, К.О. Юрин
Международная сессия-конференция Секции ядерной физики ОФН РАН "Физика фундаментальных взаимодействий"
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Институт ядерных исследований РАН
6 – 8 июня 2017 (Нальчик, КБР)

## Slide 2
Идея установки нового типа была предложена на 27 ICRC в 2001 году Стенькиным Ю.В.
Основной задачей нового метода является исследование спектра космических лучей ПэВных энергий посредством регистрации адронной компоненты ШАЛ, через измерение тепловых нейтронов, производимых этими адронами.
Для реализации этой идеи был разработан проект PRISMA (PRImary Spectrum Measurement Array), который предусматривает одновременную регистрацию двух основных компонент ШАЛ: электронно-фотонную (э) и нейтронную (н).
В 2012 году создана первая установка данного типа ПРИЗМА-32.

## Slide 3
In the talk, the analysis of data collected during 2012-2016 is presented.
- площадь эн- детектора: 0.36 м2;
- число эн-детекторов: 32;
- расположение: 2.5 × 5 м;
- охватываемая площадь: ~ 500 м2.
Диапазон измерений:
- по заряженным частицам: 20 - 75000/дет.;
- по нейтронам: 1 - 1000/дет.;
- по первичной энергии: (0.3 – 30 ПэВ).
Установка ПРИЗМА-32 для регистрации нейтронной компоненты ШАЛ
Установка ПРИЗМА-32 расположена на 4-м этаже здания ЭК НЕВОД (НИЯУ МИФИ, 170 м над уровнем моря), вокруг черенковского водного детектора.
Установка состоит из двух кластеров по 16 эн-детекторов в каждом.
Задачи: исследование спектра космических лучей ПэВных энергий посредством регистрации тепловых нейтронов, рожденных в результате взаимодействия адронной составляющей ШАЛ с ядрами атмосферы или вещества вблизи установки

## Slide 4
Эн-детектор
6Li + n = 3H +  + 4.8 MeV
Используется специализированный неорганический сцинтиллятор на основе сернистого цинка ZnS(Ag) + LiF, обогащенного до 90% изотопом 6Li :
Средняя толщина регистрирующего слоя ~ 30 мг/см2.
Эффективность регистрации тепловых нейтронов составляет около 20%.
ZnS (Ag) также позволяет регистрировать множественное прохождение заряженных частиц.
1 – Светоизолирующий корпус;
2 – Крышка;
3 – ФЭУ 200;
4 - Сцинтиллятор ZnS(Ag)+B2О3
5 - Светособирающий конус
5
4
2
3
1

## Slide 5
Сбор информации осуществляется с двух динодов ФЭУ: 12-го и 7-го с интегрированием 1 мкс.
Условие срабатывания – двукратное совпадение в кластере.
Оцифровка сигналов - 20000 точек с шагом 1 мкс (FADC, ADLINK 10 bit PCI slot PCI-9810).
Система регистрации кластера
Методика регистрации электронно-фотонной и нейтронной компонент ШАЛ
Время, мкс
Амплитуда, код АЦП
- измерение энерговыделения от электронно-фотонной компоненты;
- определение числа нейтронов в течение 20 мс с шагом 1 мкс после прихода фронта ШАЛ;

## Slide 6
Связь между энерговыделением заряженных частиц и числом нейтронов
Зависимость имеет степенной вид с показателем наклона 0.8 ± 0.1.
Среднее значение числа зарегистрированных нейтронов 1000 на 32 детектора соответствует энерговыделению от ~ 106 частиц.

## Slide 7
Временное распределение регистрируемых тепловых нейтронов измеренных на ПРИЗМА-32
Полученные распределения можно профитировать двойной экспоненциальной функцией
первая экспонента связана со средним временем жизни нейтронов в бетоне вблизи детектора, т. е. локально рожденных;
вторая экспонента с нейтронами, рожденными в потолке и стенах (время жизни + время пролета).
T = 0 соответствует времени срабатывания (проход ШАЛ).

## Slide 8
Функция пространственного распределения нейтронов
первая экспонента связана со средним временем жизни нейтронов в бетоне вблизи детектора, т. е. локально рожденных;
вторая экспонента с нейтронами, рожденными в потолке и стенах (время жизни + время пролета).

## Slide 9
Интегральный спектр ШАЛ по числу зарегистрированных нейтронов умноженный на n1.95
Спектр можно профитировать степенной функцией с показателем  = 1.95 в диапазоне 10 – 100 n,
что соответствует первичным энергиям выше 1 ПэВ.

## Slide 10
Спектр ШАЛ по числу высокоэнергичных адронов
Спектры ШАЛ по числу высокоэнергичных адронов (для различных пороговых энергий от 50 ГэВ до 1 ТэВ), измеренный на адронном калориметре установки KASCADE из работы:
Hörandel J. R. et al., Proc. 27th ICRC 1, 137 (2001)

## Slide 11
Заключение:
Параметры нейтронной компоненты ШАЛ на установке ПРИЗМА-32 измеряются более 5 лет и получены следующие результаты:
- Зависимость среднего числа зарегистрированных нейтронов, от суммарного энерговыделения электронно-фотонной компоненты во всех детекторах.
- Временное и пространственное распределение нейтронов ШАЛ имеет две компоненты, которые связанны с геометрией и конструкционными материалами здания где располагается установка ПРИЗМА-32.
Спектр ШАЛ по числу нейтронов - имеющий степенной вид с интегральным показателем  = – 1.95 ± 0.01 в области энергий выше 1 ПэВ.
Дальнейшее развитие:
создана первая очередь установки УРАН
(72 детектора, НИЯУ МИФИ, Россия);
ведется создание установки PRISMA-LHAASO
(400 детекторов, Китай).

## Slide 12
en-detectors
Спасибо за внимание

## Slide 13
Дифференциальный спектр по числу нейтронов